污染源随机抽查记录表

填报单位：昌乐县环境监察大队                                                                        填报日期：2017年07月05日

| 序号 | 企业 固定编码 | 企业名称 | 所在县（市区） | 生产 状态 | 污染治 理设施 建设情 况 | 污染治 理设施 运行情 况 | 排污口 规范化 整治情 况 | 污染物 排放达 标情况 | 检查 时间 | 抽查发现的问题 | 处理处罚情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24370725-75749709-8 | 山东日科化学股份有限公司 | 昌乐县 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 |  | 正常排放 | 2017-06-15 | 现场检查发现，该公司现有年产15000吨塑料改性剂项目，已通过审批、验收（潍环审字【2009】136号，乐环验【2012】34号），年产10000吨塑料改性剂项目，已通过审批、验收（潍环审字【2009】137号，乐环验【2013】19号），年产25000吨塑料改性剂项目已通过审批、验收（潍环审字【2009】143号，潍环验【2016】7号），环保设施运转正常，危险废物处置管理规范，现场未发现环境违法行为。 | 无 |  |
| 2 | 24370725-70600916-2 | 昌乐屹立化工有限公司 | 昌乐县 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 |  | 正常排放 | 2017-04-17 | 该企业生产正常，负荷70%左右，4吨锅炉正在拆除，6吨锅炉预计6月拆除，更换煤气锅炉。目前采用湿法除尘加湿法脱硫处理工艺，废水废气设施运转正常，未发现环境违法行为 |  |  |
| 3 | 24370725-16576175-6 | 潍坊龙海民爆有限公司 | 昌乐县 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 |  | 正常排放 | 2017-04-17 | 该公司正常生产，环保手续齐全，2016年7月20日由昌乐县环保局验收，未发现环境违法行为 | 无 |  |
| 4 | 24370725-75446508-2 | 潍坊华昌拉链有限公司 | 昌乐县 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 |  | 正常排放 | 2017-04-15 | 经检查该公司年产加工800吨拉链项目，手续齐全，2006年9月24日由昌乐县环保局审批，2006年9月29日由昌乐县环保局验收，环保设施运转正常，现场未发现环境违法行为。 | 无 |  |
| 5 | 24370725-69312188-3 | 潍坊乐福纸业有限公司 | 昌乐县 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 |  | 正常排放 | 2017-04-15 | 潍坊乐福纸制品厂年产8万吨餐巾纸、卫生纸技术改造项目经山东省环境保护局审批（鲁环审【2009】157号）现在正在申请验收 | 责令尽快验收 |  |
| 6 | 24370725-75448757-2 | 昌乐瑞祥织带有限公司 | 昌乐县 | 关闭 |  |  |  | 其它 | 2017-05-15 | 该公司已破产 |  |  |
| 7 | 24370725-74652256-x | 潍坊大明生物科技有限公司 | 昌乐县 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 |  | 正常排放 | 2017-04-20 | 现场检查时生产正常，负荷70%左右，废水处理设施正常运转，废气处理设施运转正常，环评手续齐全，本次检查发现未发现环境违法行为 |  |  |
| 8 | 24370725-75637965-5 | 潍坊东方织带有限公司 | 昌乐县 | 停产 | 正常运行 | 正常运行 |  | 正常排放 | 2017-06-29 | 该公司停产整治中，现场检查时无工作人员 |  |  |
| 9 | 11370725-78349246-9 | 山东昌乐实康水业有限公司污水处理厂 | 昌乐县 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 |  | 正常排放 | 2017-06-15 | 经检查，未发现环境违法行为 |  |  |
| 10 | 24370725-57664333-2 | 山东铭基中慧食品有限公司 | 昌乐县 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 |  | 正常排放 | 2017-06-15 | 现场检查发现，该公司肉鸡屠宰及调剂品家共项目由潍坊市环保局审批（潍环审字【2011】139号），由昌乐县环保局验收（乐环验【2012】30号），一位处理现场近距离异味较大 | 责令加强异味处理设施运行管理，减少异味排放 |  |
| 11 | 24370725-9137072566016791411-1 | 昌乐德润化工有限公司 | 昌乐县 | 季节性停产 | 正常运行 | 正常运行 |  | 正常排放 | 2017-04-21 | 该公司环评验收手续齐全，因安全生产许可证到期换证，处于停产状态，预计下半年开工 | 无 |  |
| 12 | 24370725-9137072566016791411-1 | 昌乐德润化工有限公司 | 昌乐县 | 停产 | 正常 | 不运行 |  | 正常排放 | 2017-06-23 | 该公司环评验收手续齐全，现场检查时该企业处于停产状态，未发现环境违法行为 |  |  |
| 13 | 24370725-70596427-2 | 潍坊盛泰药业有限公司 | 昌乐县 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 |  | 正常排放 | 2017-05-04 | 污水处理设施正常运行，脱泥设备正常运行，污水排入城北污水处理厂再处理，在线监测设备正常运行，站房需完善避雷设施，未发现环境违法行为 |  |  |
| 14 | 11370725-16577011-8 | 山东潍焦集团有限公司 | 昌乐县 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 |  | 正常排放 | 2017-04-17 | 目前该公司焦炉负荷50%左右，日产焦炭1500吨左右，5.5m焦炉废气脱硫脱硝设施已建成，采用双氧水-氨水吸收法，4.3焦炉废气治理设施计划5月份建成。1号焦炉在线二氧化硫2.85毫克每立方米，氮氧化物326毫克每立方米，烟尘16.1毫克每立方米；2号焦炉二氧化硫1.39毫克每立方米，氮氧化物432毫克每立方米，烟尘6.34毫克每立方米.35吨锅炉采用氧化镁脱硫，低氮燃烧加臭氧氧化脱硝，布袋除尘，设施正常运转。 |  |  |
| 15 | 24370725-77526129-x | 永顺泰(昌乐)麦芽有限公司 | 昌乐县 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 |  | 正常排放 | 2017-06-15 | 该公司生产正常，脱硫除尘正常运行，脱硫循环水池PH大约10左右。废水处理设施正常运转，煤场未采取防扬尘措施，碱液罐无围堰应急池等应急设施 | 1、覆盖煤堆，防止扬尘2、碱液罐采取有效风险有效风险防控措施 |  |
| 16 | 24370725-61357699-3 | 潍坊乐港食品股份有限公司 | 昌乐县 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 |  | 正常排放 | 2017-06-21 | 现场检查时，热电厂正在生产，环保设施正在升级改造，完工后进行验收 | 责令尽快验收 |  |
| 17 | 11370725-74098967-8 | 昌乐山水水泥有限公司 | 昌乐县 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 |  | 正常排放 | 2017-04-20 | 该公司日产2000吨熟料项目已经彻底停产，前后窑已物理隔断，水泥粉磨正产生产，生产时间根据峰谷平电价中低价时段生产，现场检查时未生产。环评验收手续齐全，本次检查未发现环境违法行为。 |  |  |
| 18 | 24370725-75747222-9 | 潍坊华新拉链有限公司 | 昌乐县 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 |  | 正常排放 | 2017-04-19 | 该公司正常生产，环保手续齐全，现场未发现环境违法行为 | 无 |  |
| 19 | 11370725-79869848-6 | 潍坊振兴宏泰化工有限公司 | 昌乐县 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 |  | 正常排放 | 2017-04-17 | 该公司正常生产，环保手续已审批和验收，环保设施运转正常，现场未发现环境违法行为 |  |  |
| 20 | 24370725-73260240-2 | 潍坊科海甲壳素有限公司 | 昌乐县 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 |  | 正常排放 | 2017-06-21 | 经检查，该公司2014年7月经昌乐县环保局验收，处于半停产状态，2-3天为一个周期，每周期排水10立方左右，污水处理设施正常运行，锅炉旋风除尘加水过滤，间歇性使用，月底前改天然气锅炉，茶水炉按规定拆除，污水排放口标识牌不全，未发现明显环境违法行为 |  |  |
| 21 | 24370725-76667833-3 | 山东海得斯肥业有限公司 | 昌乐县 | 季节性停产 |  |  |  | 其它 | 2017-05-16 | 现场检查发现该企业现在停产，山东福利龙肥业有限公司年产20万吨复混肥料，10万吨掺混肥料，10万吨有机、无机肥料，10万吨生物有机肥料项目由潍坊市环保局审批、验收（潍环审字【2008】125号，潍环验【2009】9号），现场未发现环境违法行为 | 无 |  |
| 22 | 24370725-79731147-0 | 潍坊四季丰食品有限公司 | 昌乐县 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 |  | 正常排放 | 2017-05-27 | 经检查该公司正常生产，现有年加工15000吨蔬菜项目，在2007年5月24日由昌乐县环保局审批，在2008年6月28日验收（乐环验【2008】11号），环保设施运转正常，未发现环境违法行为 | 无 |  |
| 23 | 24370725-58452415-7 | 昌乐源丰热力有限公司 | 昌乐县 | 季节性生产 |  |  |  |  | 2017-06-15 | 该公司集中供热建设工程项目已经经昌乐县环保局审批，乐环审表字（2012）4号，现在正在办理验收，该违法行为已经处罚，处罚文号：乐环罚字【2016】115号，现在季节性生产。 | 尽快进行验收 |  |
| 24 | 24370725-59784259-2 | 昌乐洁源金属表面处理有限公司 | 昌乐县 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 |  | 正常排放 | 2017-05-11 | 该公司正常生产，环保设施正常运行，环保手续齐全，现场未发现环境违法行为 |  |  |
| 25 | 24370725-MA3C17L3-6 | 昌乐县阿陀机械加工厂 | 昌乐县 |  | 正常运行 | 正常运行 |  | 正常排放 | 2017-06-21 | 该公司生产正常，2016年11月12日作为违规建设项目进行环保备案，已就该违法行为进行了处罚，现场检查时未发现环境违法行为 |  |  |
| 26 | 24370725-MA3C17M2-4 | 昌乐县军翔机械加工厂 | 昌乐县 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 |  | 正常排放 | 2017-06-12 | 该公司正常生产，有工人20人左右，2016年11月11日通过环保备案意见，现场检查未发现环境违法行为 |  |  |
| 27 | 24370725-79731197-2 | 昌乐天通机械配件有限公司 | 昌乐县 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 |  | 正常排放 | 2017-06-12 | 该公司正常生产，年产10000吨沟槽管件项目，已于2016年11月通过环保备案并处罚。现场检查时发现，该公司车间北侧正在建设一套氧气塔，未办理环评手续。 | 立即停止建设，办理环评审批手续后方可开工建设 |  |
| 28 | 24370725-05238892-4 | 昌乐县隆禾服装厂 | 昌乐县 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 |  | 正常排放 | 2017-04-15 | 该公司生产正常，环保手续齐全，现场未发现环境违法行为 | 无 |  |
| 29 | 24370725-76974343-6 | 潍坊振兴日升化工有限公司 | 昌乐县 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 |  | 正常排放 | 2017-06-24 | 现场检查发现该公司正常生产，环保手续齐全，环保设施正常运行，现场未发现环境违法行为 |  |  |
| 30 | 24370725-59522989-6 | 潍坊祥龙净水材料有限公司 | 昌乐县 | 停产 | 停产 | 停产 |  | 其它 | 2017-06-26 | 场内无工作人员，企业未生产 |  |  |
| 31 | 24370725-75089188-5 | 山东亿阳电工有限公司 | 昌乐县 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 |  | 正常排放 | 2017-06-15 | 现场检查发现，该企业生产负荷百分制五十，该项目由昌乐县环保局审批、验收（乐环审表字【2015】110号，乐环验【2016】11号），环保设施运行正常，现场未发现明显违法行为。 | 无 |  |
| 32 | 24370725-66674852-5 | 山东大北农农牧科技有限责任公司 | 昌乐县 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 |  | 正常排放 | 2017-05-11 | 该公司生产正常，环保设施正常运行，环保手续齐全，昌乐县环保局2016年5月27日对该公司验收，现场未发现环境违法行为 | 无 |  |
| 33 | 24370725-69542995-3 | 潍坊市汇丰源化工有限公司 | 昌乐县 | 停产 | 正常运行 | 正常运行 |  | 其它 | 2017-06-29 | 该公司停产，经了解企业准备转行业转产，以后不再从事原有行业。 |  |  |
| 34 | 24370725-91370725757468158B | 山东中铁华盛机械有限公司 | 昌乐县 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 |  | 正常排放 | 2017-06-12 | 该公司正常生产，环评于2016年12月30日通过环保验收。现场检查时发现，该公司两个酸雾吸收塔正常运转，烟筒高度符合环保要求。根据检测报告，天然气燃烧炉符合现行排放标准，未发现环境为爱行为 |  |  |
| 35 | 24370725-91370725065949911R-1 | 昌乐彤盛建材有限公司 | 昌乐县 | 正常生产 | 正常运行 | 运行正常 |  | 正常排放 | 2017-04-17 | 该公司生产正常，有环保审批和验收手续，2015年6月5日昌乐县环保局验收，未发现环境违法行为。 | 无 |  |
| 36 | 24370725-91370725586073978D-1 | 昌乐庆联后农业机械有限公司 | 昌乐县 | 停产 |  |  |  |  | 2017-06-03 | 该公司已停产，环评手续齐全 | 无 |  |
| 37 | 24370725-913707256906089796 | 昌乐华荣工贸有限公司 | 昌乐县 | 季节性停产 | 正常运行 | 正常运行 |  | 正常排放 | 2017-04-21 | 该公司环保手续齐全，因安全生产许可证到期，现季节性停产，预计7月份完成换证后再生产 |  |  |
| 38 | 24370725-9137072556904888B | 山东三润助剂科技有限公司 | 昌乐县 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 |  | 正常排放 | 2017-04-21 | 该公司正产正常，公司有2吨导热油炉和1吨蒸汽炉，燃料为煤，废气治理设施均运转正常，环评验收齐全 | 根据上级要求尽快更换燃气锅炉 |  |
| 39 | 24370725-91370725056219976A | 山东梅拉德能源动力科技有限公司 | 昌乐县 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 |  | 正常排放 | 2017-06-21 | 该公司正常生产，环评验收手续齐全，危废库内有部分新进包装桶未贴标签，2016年台账未及时存档 | 及时更新标签和台账，加强管理 |  |

负责人（签字）：              李国昌                         审核人（签字）：     张强                         填表人（签字）：穆志勇